|  | 1303 | www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- |

###### Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ 
исполнения ЭКСПЕРТ – 9х2МА – ИГС
(АГРЕССИВОСТОЙКОЕ: IP65, t0 жидкости от -10 до 1500C, футеровка – фторопласт)

| Количество комплектов однотипных приборов |  | шт. |
| --- | --- | --- |

| Исполнение | Профи- 9 _ 2МИ | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | П | - | ПР | - | Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Наименование среды измерения |  | Концентрация, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав жидкости: | массовая доля примесей, % объемная доля газа, % |

| диапазон температур, °С |  | диапазон расходов, м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Профи-х11 МИ | Профи-х21МИ |
| --- | --- |
| сэндвич, DN 10 |  | сэндвич, DN 50 |  | фланцевый, DN 20 |  | фланцевый, DN 80 |  |
| сэндвич, DN 15 |  | сэндвич, DN 65 |  | фланцевый, DN 25 |  | фланцевый, DN 100 |  |
| сэндвич, DN 20 |  | сэндвич, DN 80 |  | фланцевый, DN 32 |  | фланцевый, DN 150 |  |
| сэндвич, DN 25 |  | сэндвич, DN 100 |  | фланцевый, DN 40 |  | фланцевый, DN 200 |  |
| сэндвич, DN 32 |  | сэндвич, DN 150 |  | фланцевый, DN 50 |  | фланцевый, DN 300 |  |
| сэндвич, DN 40 |  |  | фланцевый, DN 65 |  |  |

| Наличие индикатора | Эксперт-9х2МА | раздельный с вычислителем |  | Поворот блока измерения (БИ) | -51 | без поворота |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -52 | на 1800 |  |
| Стандарт фланцев | -11 | ГОСТ 12820, углерод.сталь |  |  | -53 | однонаправленное |  |
|  | -12 | ГОСТ 12820,нержав. сталь |  | Направление потока | -61 | реверсивное |  |
| Материал электродов | -21 | нержавеющая сталь |  |  | -62 | отсутствуют |  |
|  | -22 | титан |  | Прокладки | -П1 | фторопластовые |  |
| Защитные кольца | -31 | без колец |  |  | -П2 | отсутствует |  |
| Погрешность измерения | -41 | без поворота |  | Источник питания 220/=24В | -Б1 | 15.24 |  |
|  | -42 | на 900 по часовой стрелке |  |  | -Б2 | 30.24 |  |
|  | -43 | на 1800 по часовой стрелке |  |  | -Б3 | без поворота |  |
|  | -44 | на 2700 по часовой стрелке |  |

* –для DN до 100;

| Максимальный расход по токовому выходу, м3/ч |  | общая длина кабеля питания 220В-ИП – ЭМ, м |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Универсальный выход №1: | константа преобразования (Кр),имп/л |  | общая длина кабеля связи (универсальный/токовый/RS485), м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляционный чехол для БИ: с обогревающим кабелем |  | без обогревающего кабеля |  |

| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь |  |
| --- | --- | --- |
|  | нержавеющая сталь |  | крепеж из нержавеющей стали |  |

| DN трубопровода | Комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | Комплект №2 (комплект №1 + прямолинейные участки, конфузоры) | Комплект №3 (комплект №1 без имитатора) | Комплект №4** (фланцованные прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | углерод. сталь | нержав. сталь |

** - для монтажа расходомеров исполнения «сэндвич» в пластиковые трубопроводы DN10 - DN100.

| Сертификат Морского регистра РМРС |  | Сертификат «Интергазсерт», схема 2А |  |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Лицо, заполнившее карту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |
| Согласовано |  |  |  |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |