|  | 1303 | vzljot.moscow |
| --- | --- | --- |

###### Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР - ИГС

исполнение ОС, ОФ (общепромышленное) степень защиты IP68

| Количество комплектов однотипных приборов |  | шт. |
| --- | --- | --- |

| исполнение |  | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | Б | - | П | - | ПФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Наименование среды измерения |  | Концентрация, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав жидкости: | массовая доля примесей, % объемная доля газа, % |

| диапазон температур, °С |  | диапазон расходов, м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |

Исполнения расходомера:

| ОС-010 | «сэндвич», DN 10 |  | ОФ-065 | фланцованный, DN 65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОС-015 | «сэндвич», DN 15 |  | ОФ-080 | фланцованный, DN 80 |  |
| ОФ-020 | фланцованный, DN 20 |  | ОФ-100 | фланцованный, DN 100 |  |
| ОФ-025 | фланцованный, DN 25 |  | ОФ-150 | фланцованный, DN 150 |  |
| ОФ-032 | фланцованный, DN 32 |  | ОФ-200 | фланцованный, DN 200 |  |
| ОФ-040 | фланцованный, DN 40 |  | ОФ-300 | фланцованный, DN 300 |  |
| ОФ-050 | фланцованный, DN 50 |  |  |

Код исполнения:

| Тип защиты | -11 | IP68 |  | Интерфейс (кабель 12 жил)** | -81 | стандартная комплектация*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление | -21 | 2,5 МПа |  | Блок питания 220/24 В | -Б1 | 30.24 |  |
| Стандарт фланцев | -31 | ГОСТ 12820, нержав.сталь* сталь*. |  |  | -Б2 | отсутствует |  |
| Защитные кольца | -41 | нержавеющая сталь |  | Направление потока/ погрешность | -П1 | однонаправленное/±0,35% |  |
| Материал электродов | -51 | нержавеющая сталь |  |  | -П2 | реверсивное/±0,35% |  |
| Индикатор | -61 | отсутствует |  | Выносной блок архивации |  | ИВК-ТЭР**** |  |
| Импульсный выход | -71 | пассивный |  |  |
|  | -72 | активный |  |  |

* - для расходомеров DN 150, DN200 и DN300 фланцы из углеродистой стали;

** - для обеспечения защиты IP68 поставка кабеля поз.81 обязательна;

***- токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления;

**** - оформляется отдельной картой заказа.

| длина единого кабеля питания и интерфейса (12 жил)**: | 10м | 20м | 30м | 40м | 50м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь, с консервацией |  |
| --- | --- | --- |
|  | нержавеющая сталь |  | крепеж из нержавеющей стали |  |

| DN трубопровода | комплект №1 (ПФ1) (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | комплект №2 (ПФ2) (комплект №1, прямолинейные участки, конфузоры) | комплект №3 (ПФ3) (комплект №1 без имитатора) |
| --- | --- | --- | --- |

| Сертификат Морского регистра РМРС |  | Сертификат «Интергазсерт», схема 2А |  |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

| Лицо, заполнившее карту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |
| Согласовано |  |  |  |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |